Инструкция по установке шноркеля для автомобиля Lada 4x4

| Шноркель снижает риск попадания воды в двигатель при преодолении брода. Устанавливается вдоль правой стойки ветрового окна автомобиля. Для установки потребуются следующие доработки кузова: фигурный вырез в капоте, крепежные отверстия в переднем крыле. Штатный домкрат необходимо перенести в другое место. |  |
| --- | --- |
| Комплект поставки Шноркель Шланг резиновый (70 мм Воздухопровод дополнительный Хомут (2 шт.) Винт самонарезающий ø4,9х20 мм (2 шт.) Инструкция по установке | Необходимые инструменты и материалы Электролобзик (пила маятниковая) с полотном для обработки металла Дрель электрическая Сверла ø3 и ø6 мм Герметик силиконовый прозрачный Лента малярная (самоклеящаяся) |
| Порядок установки Вырезать шаблон (рис. 5 и 6) Протереть и проклеить малярной лентой зоны А и Б (рис. 1) для удобства разметки и во избежание повреждений ЛКП при примерке и резке. Совместить шаблон с кромкой капота и нарисовать на малярной ленте линию обрезки капота (рис. 1, зона Б). Обрезать капот лобзиком. Установить шноркель на место. Проверить прилегание посадочных поверхностей шноркеля и поверхностей кузова, а также равномерность зазора доработанной кромки капота и шноркеля. Наметить места прилегания приливов (рис. 2) к фланцу крыла. Снять шноркель и разметить центры крепежных отверстий во фланце крыла. |  |
| Просверлить по размеченным местам отверстия ø 6 мм во фланце крыла, снова установить шноркель и перенести положение отверстий на шноркель. Просверлить по размеченным местам отверстия ø 3 мм в приливах шноркеля. Удалить малярный скотч. Промазать посадочные поверхности шноркеля герметиком и аккуратно установить его на автомобиль (рис. 3), закрепив винтами самонарезающими и (временно, до высыхания герметика) бумажным скотчем. Снять с корпуса воздушного фильтра (рис.4, поз.4) штатный заборник холодного воздуха. Установить воздухопровод поз.3 в корпус фильтра. Проверить размер шланга поз.2 – 145 мм. Установить шланг поз.2 на патрубки шноркеля поз.1 и воздухопровода поз.3. Закрепить шланг двумя хомутами поз.5. |  |

# Text boxes

Верхний лист

Рис. 5

Штриховая линия 1

Размер для проверки масштаба

Подготовка шаблона

- Проверить размер 100 мм и расстояние между крестами по вертикали (240 мм).

- Отрезать верхний лист по штриховой линии 1.

- Наложить верхний лист на нижний лист совместив кресты и штриховые линии 1 и 2, проклеить малярной лентой.

- Обрезать по линиям кромки капота и обрезки капота.

Рис. 6

Штриховая линия 2

Нижний лист

Верхний лист накладывается здесь